如何选择合适的毛细管色谱柱？
一、固定相
1.根据相似相溶原理，选用非极性的固定相分析非极性化合物。
2.如果化合物可以用不同极性的固定相分析，选比较小极性的固定相。
3.通用的固定相是CP-Sil 5/8 CB。
4.对于偶极或氢键化合物，选用含腈基或聚乙二醇的固定相。
5.轻烃或气体，选用PLOT柱。
6.尽可能避免使用污染特殊检测器的固定相，例如：腈基对于NPD，含氟固定相对于ECD。
7应用范围广的五种固定相：CP-Sil5CB,CP-Sil8CB,CP-Sil19CB,CP-Sil24CB和CP- Wax52CB,  能满足90%以上的分析应用。
二、内径
1. 0.15mm：适用GC/MS以及需要非常高柱效的场合。
2. 0.25mm：分流/不分流进样应用；标准GC/MS应用；较高柱效。
3. 0.32mm：不分流进样应用；柱上进样；能承受较大体积进样。
4. 0.53mm：替代填充柱；适用标准的TCD检测器；痕量分析。
三、膜厚
1.根据不同内径的标准膜厚选择：
  0.18—0.32mm I.D.：0.18—0.25um
   0.45—0.53mm I.D.：0.8—1.5um
2.标准膜厚能获得广泛的应用。
3.薄液膜用于高沸点化合物：石化、甘油三酯、甾体等。
4.厚液膜用于挥发性化合物：气体、低沸点溶剂等。
三、长度
1. 25/30m：标准柱长，满足绝大多数应用。
2. 10/15m：通常10个组分以下简单样品的快速分析。
3. 50m以上：复杂化合物分析。