全自动二次热解吸仪特点及功能

1. 可以自动运行zui多20个样品，无需人员值守；
2. 开机自检，故障报警和提示，采用自主专利技术自动定位、校准样品盘；
3. 微机程序控制，主要功能有：
    ⑴ 方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间；
    ⑵ 解吸区、进样阀、样品传输管和二次解吸区，四路均单独加热控温；
    ⑶ 设定好分析程序，按下运行键自动完成全部样品分析；
    ⑷ 可以根据用户需求增加常温二次解吸部件或低温二次解吸部件；
    ⑸ 可同步启动GC、色谱数据处理工作站，也可用外来程序启动本装置；
4. 本机自带标样模拟采样的功能，可以更方便的通过热解吸仪制作工作曲线；
5. 可加载自带的采样管活化程序，自动活化解吸后的采样管；
6. 通过时间编程，自动实现解吸、吹扫吸附、再解吸、进样、反吹清洗等功能；
7. 采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形；
8. 样品传输管和进样阀有自动反吹功能，避免了不同样品的交叉污染；
9. 为了配套进口气相色谱仪使用起来更方便精确，本仪器还配有针对各种进口仪器的专用接口，连接方便；
10. 对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管；
11. 进样针头更换方便，可连接国内外所有型号的GC进样口。