1.把仪器从包装箱中取出，先检查外观及内部有无因运输造成的严重损伤等异常现象，再核对说明书、配件是否齐全。
    2.用配件中的“过滤器”换下后面板上的空气输入口的密封堵，将电源线与插座插牢，确保安全。
    3.接通电源，打开电源开关，此时工作指示灯亮，压力表指示逐渐上升至 0.4Mpa约数分钟后,压缩机停止工作,(此时排水口排气约2秒钟)工作指示灯随之熄灭.将后面板上的空气输出A的密封螺母旋松,使之有排气量.稍后,压缩机自动启动,至停止。
    4.以上正常,用外径Φ3管道连接到空气输出A端口,另一端接色谱仪并保证不漏气.再次工作时,只需打开电源开关即可.(如果B输出端口不用,请用盲孔压帽密封. )